Maschinenliste und Kurzbeschreibung.

Im Bereich CNC-Drehen:

•VICTOR Vturn II 26 CNC-Drehmaschine Baujahr2013.

Max. Drehdurchmesser 340mm

Max. Drehlänge 610mm

Stangenmaterial max. 75mm

Spannfutterdurchmesser 254mm

Werkzeugplätze: 12St

Angetriebene Werkzeuge und C-Achse

Spannzangeneinrichtung bis 60mm

Eilgang in X/Z  15/20m/min.

Steuerung Fanuc 0i-TC

(EMCO E45 TCM mit Stangenlader

Max. Drehdurchmesser 180mm

Max. Drehlänge 350mm

Stangenmaterial max. 50mm

Spannfutterdurchmesser 165mm

Werkzeugplätze: 12St

Angetriebene Werkzeuge und C-Achse

Spannzangeneinrichtung bis 42mm

Eilgang in X/Z  30/30m/min.

Automatischer Stangenlader bis 50mm Durchmesser

(EMCO E45 TCM mit Stangenlader

Max. Drehdurchmesser 180mm

Max. Drehlänge 350mm

Stangenmaterial max. 50mm

Spannfutterdurchmesser 165mm

Werkzeugplätze: 12St

Spannzangeneinrichtung bis 42mm

Eilgang in X/Z  30/30m/min.

Automatischer Stangenlader bis 50mm Durchmesser

Im Bereich CNC-Fräsen:

Vertikal Bearbeitungszentren.

(Deckel Maho DMU 65 Monoblock Baujahr 2013

5 – Achsen Simultan Bearbeitungszentrum

X-Achse 750mm

Y-Achse 600mm

Z-Achse 610mm

NC – Schwenkrundtisch 700 x 500mm (4 und 5 Achse)

Simultanbearbeitung in 5-Achsen

Werkzeugwechsler mit 60 Stationen

Eilgang in X/Y/Z   50/50/50 m/min.

Steuerung Heidenhain iTNC-530

Laserwerkzeugvermessung.

Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ-60_Bar)

• HURCO VMX-24 Baujahr 2016 mit Max 5

X-Achse  610mm

Y-Achse  510mm

Z-Achse  610mm

Werkzeugwechsler mit 30 Stationen

Eilgang in X/Y/Z   35/35/30 m/min.

• HURCO VMX-42 Baujahr 2003 mit Ultimax 4 Steuerung                 (Speziell für Einzelteilfertigung) 5-Achs Maschine

X-Achse  1050mm

Y-Achse  650mm

Z-Achse  610mm

Werkzeugwechsler mit 24 Stationen

Eilgang in X/Y/Z    24/24/15 m/min.

Ausgerüstet mit 5-Achsen Rundtisch

• HURCO VMX-24 Baujahr 2006 mit Ultimax 4 Steuerung

X-Achse  550mm

Y-Achse  410mm

Z-Achse  550mm

Werkzeugwechsler mit 20 Stationen

Eilgang in X/Y/Z   24/24/15 m/min.

• HURCO VMX-30 Baujahr 2008 mit Ultimax 4 Steuerung

X-Achse  610mm

Y-Achse  510mm

Z-Achse  560mm

Werkzeugwechsler mit 24 Stationen

Eilgang X/Y/Z     24/24/15 m/min.

Ausgerüstet mit 4-Achse

Alle Maschinen sind an das CAD-CAM System mit DNC-Verbindung angeschlossen.

Wir setzen als CAD-CAM Software

ProCAM 2000 von Teksoft und

TopSolid 2016

TopCAM 2016 von Missler ein.

Die Software ist 3D fähig und unterstützt

sämtliche Bearbeitungsarten incl. 5 Achsen Fräsen.

Zur Datenübernahme stehen folgende Formate zur Verfügung:

igs (IGES) ; DXF ; cdl (CADkey) ; DWG ; vda (VDA file) ; sat (ACIS) ; Parasolid ; step (Step AP203/AP214) ; imp + inp (Neutral) ; Catia u.s.w

(CNC-Bandsäge MEP Shark 320AX Baujahr 2000.

Max. Rundmaterial 260mm

Max. Flachmaterial 320 x 200mm

Incl. Bündelspanneinrichtung.

(Lasergravierer TROTEC-FP 100 Baujahr 2008.

Laserbeschriftung

Max 610 x 320mm

Max.Höhe 150mm

Rundgraviervorrichtung

Absaugung

Alle Beschriftungen und Vectorgrafiken möglich

Natürlich verfügen wir auch über alle zur Nacharbeit erforderlichen Maschinen.

Auf Wunsch kann auch ein Messprotokoll mitgeliefert werden.